Załącznik nr 2.3 do SIWZ/ZP/PN -13/2019

………………………………………

pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 2.3 – WÓZEK TRANSPORTOWY

| LP. | Nazwa | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek transportowy do narzędzi i materiałów sterylnych, typ, model, rok produkcji, kraj pochodzenia, nazwa producenta |  |  |
| 2 | Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej OH 18N9, wyposażony w 2 półki, przestawne oraz drzwiczki dwuskrzydłowe, wnętrze wózka szczelne, bez zagłębień, zagięć oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu |  |  |
| 3 | Korpus wzmocniony poprzez przetłoczenia usztywniające na dnie bocznych oraz tylnej ścianie wózka. |  |  |
| 4 | Drzwiczki wykonane z dwóch paneli tworzących kasetę z uszczelką przeciwpylową wyposażone w zamek dwupunktowy ze zintegrowaną klamką , obydwa skrzydła drzwioweosadzone na 3 zawiasach zewnetrznych o kącie otwarcia 270 stopni |  |  |
| 5 | Blat prosty; uchwyt do przetaczania po prawej stronie |  |  |
| 6 | Zespół jezdny składający się z 4 kół o średnicy 160 mm, 2 koła z hamulcem oraz zestaw odbojników |  |  |
| 7 | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 880 x 680x1240 |  |  |
| 8 | Pojemność wózka; 6 jednostek STE |  |  |
| 9 | Kosze sterylizacyjne druciane ze stali kwasoodpornej, elektropolerowana, małe , typu ½ STU, wymiary; szer. 280 mm x wysokość 135 mm x długość 575 mm – ilość koszy 8 sztuk |  |  |
| 10 | Instrukcja obsługi/folder producenta w języku polskim |  |  |
| 11 | Okres gwarancji min. 24 miesiące |  |  |

…………………………………………                                  ………………………………………..

Miejscowość i data                                                                   Podpis i pieczątka imienna osoby 										       upoważnionej