Nazwa wykonawcy

Załącznik  Nr 2 do SIWZ/ZP/PN -4/2020

|  | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametr wymagany |
| --- | --- | --- |
|  | Echokardiograf (fabrycznie nowy, rok produkcji 2020 TYP/Model…………………………………………………. Producent…………………………………………………… Kraj pochodzenia………………………………………….. | TAK |
| 2. | Oprogramowanie oferowanej wersji aparatu – wprowadzone do produkcji i eksploatacji nie wcześniej niż w ……. roku | TAK |
| 3. | Przetwornik cyfrowy Min. 12-bitowy | TAK - podać |
| 4. | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej. | TAK |
| 5. | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych min. 4 | TAK - podać |
| 6. | Monitor LED lub OLED o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu z możliwością regulacja w 3 płaszczyznach. Przekątna ekranu min. 21 cali | TAK - podać |
| 7. | Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo | TAK |
| 8. | Uchwyty na głowice umiejscowione po obu stronach konsoli aparatu | TAK |
| 9. | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę. Przekątna min. 12 cali | TAK - podać |
| 10. | Klawiatura alfanumeryczna – na panelu sterującym | TAK |
| 11. | Zakres częstotliwości pracy Min. od 2,0 MHz do 18,0 MHz. | TAK - podać |
| 12. | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) Min. 20 000 obrazów | TAK - podać |
| 13. | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode Min. 600 s | TAK - podać |
| 14. | Regulacja głębokości pola obrazowania Min. 2 ,0 – 40,0 cm | TAK - podać |
| 15. | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy | TAK |
| 16. | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów min: B, B + B, M B + M D B + D B + C (Color Doppler) B + PD (Power Doppler) 4 B (Color Doppler) 4 B (Power Doppler) | TAK |
| 17. | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B Min. 2000 obrazów/s | TAK – podać |
| 18. | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) Min. 250 obrazów/s | TAK - podać |
| 19. | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK |
| 20. | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) Min.: +/- 4,5 m/s | TAK - podać |
| 21. | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) | TAK |
| 22. | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK |
| 23. | Tryb anatomiczny M-mode w czasie rzeczywistym. | TAK |
| 24. | M-mode kolorowy. | TAK |
| 25. | Tryb anatomiczny M-mode na zapamiętanych pętlach obrazowania 2D | TAK |
| 26. | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) | TAK |
| 27. | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki) Min.: +/- 8,5 m/s | TAK - podać |
| 28. | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) | TAK |
| 29. | Zakres prędkości Dopplera Ciągłego (CWD) (przy zerowym kącie bramki) Min.: +/- 12 m/s | TAK - podać |
| 30. | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej w zakresie Min. +/- 20° | TAK - podać |
| 31. | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej w zakresie Min. +/- 85° | TAK -podać |
| 32. | Obrazowanie w trybie kolorowego i spektralnego dopplera tkankowego | TAK |
| 33. | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) lub równoważne | TAK |
| 34. | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” lub równoważne Min. 5 | TAK - podać |
| 38. | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | TAK/NIE TAK – 5 /NIE– 0 pkt |
| 39. | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +CWD) | TAK/NIE TAK -5 pkt, NIE – 0 pkt |
| 40. | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |
| 41. | Automatyczna optymalizacja obrazu B, spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku | TAK |
| 42. | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |
| 43. | Archiwizacja obrazów | TAK |
| 44. | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje)z dyskiem twardym Min. 500 GB | TAK |
| 45. | Interface DICOM | TAK |
| 46. | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie | TAK |
| 47. | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK |
| 48. | Videoprinter czarno-biały | TAK |
| 49. | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK |
| 50. | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK |
| 51. | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) | TAK |
| 52. | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym Min. x 8 | TAK |
| 53. | Powiększenie obrazu po zamrożeniu Min. x 8 | TAK |
| 54. | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie Min. 8 | TAK |
| 56. | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK |
| 57. | Pełne oprogramowanie do badań: Kardiologicznych Pediatrycznych Małych narządów Naczyniowych Brzusznych | TAK |
| 58. | Głowica kardiologiczna matrycowa Phased Array szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. | TAK –podać typ głowicy |
| 58a. | Zakres częstotliwości pracy Min. 1,5 – 4,5 MHz | TAK - podać |
| 58b. | Liczba elementów | TAK – podać min. 160 – 250 = 0 pkt Powyżej - 5 pkt |
| 58c. | Kąt obrazowania - podać ilość stopni | TAK – podać min. 90 - 110 = 0 pkt Powyżej – 5 pkt |
| 58d. | Obrazowanie harmoniczne Min. 4 pasma częstotliwości | TAK - podać |
| 59 | Głowica liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. | TAK –podać typ głowicy |
| 59a | Zakres częstotliwości pracy Min. 4,0 – 10,0 MHz | TAK - podać |
| 59b | Liczba elementów Min. 192 | TAK – podać |
| 59c | Szerokość obrazowania 42mm+/-5% | TAK – podać |
| 59d | Obrazowanie harmoniczne Min. 3 pasma częstotliwości | TAK - podać |
| 60 | Głowica konweksowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. | TAK –podać typ głowicy |
| 60a | Zakres częstotliwości pracy Min. 2,0 – 6,0 MHz | TAK - podać |
| 60b | Liczba elementów Min. 192 | TAK – podać |
| 60c | Kąt obrazowania min. 65° | TAK – podać |
| 60d | Obrazowanie harmoniczne Min. 3 pasma częstotliwości | TAK - podać |
| 59. | Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty) |  |
| 60. | Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3/4D | TAK |
| 61 | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu. Automatyczny obrys spektrum i automatyczne wyznaczanie wartości w dopplerowskich pomiarach kardiologicznych min MV max, AV max, RVOT | TAK, podać |
| 62. | Możliwość rozbudowy o głowicę kardiologiczną przezprzełykową 3/4 D szerokopasmową ze zmianą częstotliwości pracy. | TAK- podać typ głowicy |
| 63 | Oprogramowanie do oceny parametrów deformacji i synchronii wykorzystujące technikę śledzenia markerów akustycznych - speckle tracking. | TAK /NIE TAK – 10 pkt, NIE – 0pkt |
| 64 | Oprogramowanie do Stress Echo | TAK/nie |
| 65. | Możliwość rozbudowy o opcję głowic wewnątrzsercowych (ICE) | TAK/nie |
| 66. | Okres gwarancji min. 24 miesiące | Min. 24 mce - podać…….. |
| 67. | Instrukcja obsługi, folder w języku polskim/producenta | TAK |

…………………………………………………                                                           ………………………………………………………..

Miejscowość i data                                                                                         Podpis i pieczątka imienna osoby/osób upoważnionych