Załącznik  Nr 2 do SIWZ/ZP/PN -20/2017

.............................................				          .............................................

pieczęć oferenta                                                                                       miejscowość, data

FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH ( AMBULANS TYPU C – sztuk 1 )

Marka, typ, nazwa handlowa ambulansu

………………………………………………………………………………………………………..…………………………

Ambulans ma spełniać wymagania aktualnej normy PN EN 1789+A2:2015 w zakresie ambulansu    typu C, sprzęt medyczny ma spełniać wymagania aktualnej normy PN EN 1865                                     (lub norm równoważnych), ambulans ma posiadać dokument np. certyfikat potwierdzający pozytywnie przeprowadzone dynamiczne badania wytrzymałościowe (kompleksowe testy zderzeniowe całego ambulansu a nie poszczególnych jego elementów) wykonane przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z normą PN-EN 1789, (załączyć do oferty oraz podać datę wystawienia dokumentu, numer sprawozdania oraz nazwę jednostki, która przeprowadziła badania - testy zderzeniowe):

………………………………………………………………………………………………………..…………………………

oraz spełniać dodatkowe wymagania określone poniżej:

| Lp. | Wymagane parametry | TAK/NIE (określić) | Oferowane parametry (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymogi co do przedmiotu zamówienia w zakresie pojazdu bazowego |
| zI. NADWOZIE | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. | Typu „furgon ”do 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej, bez ściany działowej pomiędzy kabiną kierowcy a przestrzenią ładunkową przeznaczoną do adaptacji na przedział medyczny | TAK |  |
| 2. | Kabina kierowcy wyposażona w dwa pojedyncze fotele: pasażera i kierowcy | TAK |  |
| 3. | Wysokość przedziału medycznego min.1,85 m (podać). | TAK |  |
| 4. | Długość przedziału medycznego min. 3,25 m (podać). | TAK |  |
| 5. | Szerokość przedziału medycznego min. 1,70 m (podać). | TAK |  |
| 6. | Drzwi tylne wysokość min. 1,75 m, przeszklone, ze stopniem, otwierane na boki o min. 250º z systemem blokowania przy otwieraniu. | TAK |  |
| 7. | Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z odsuwaną szybą, wyjście ze stopniem stałym wewnętrznym oraz ze stopniem zewnętrznym. Stopień zewnętrzny automatycznie wysuwanym/chowanym przy otwieraniu/zamykaniu drzwi lub możliwość ręcznego sterowania stopniem przyciskiem umieszczonym na słupku drzwi bocznych prawych. | TAK |  |
| 8. | Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby. | TAK |  |
| 9. | System elektrycznego wspomagania domykania drzwi przesuwnych prawych do przestrzeni ładunkowej | TAK |  |
| 10. | System elektrycznego wspomagania domykania drzwi przesuwnych lewych do przestrzeni ładunkowej | TAK |  |
| 11. | Lakier w kolorze żółtym. Kolor żółty fabryczny (pojazd malowany na etapie produkcji pojazdu bazowego), proszę podać kod opcji producenta. | TAK |  |
| 12. | Centralny zamek wszystkich drzwi, sterowany pilotem. | TAK |  |
| 13. | Stopień wejściowy tylny, stanowiący zderzak ochronny. | TAK |  |
| II.SILNIK | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. | Z zapłonem samoczynnym turbodoładowany, z elektronicznym bezpośrednim wtryskiem paliwa typu COMMON RAIL z urządzeniem do podgrzewania silnika, ułatwiającym rozruch silnika w warunkach zimowych | TAK |  |
| 2. | Moc silnika minimum 160 KM , moment obrotowy nie mniejszy niż 360 Nm | TAK |  |
| 3. | Silnik spełniający wymagania emisji spalin Euro VI lub Euro 6 | TAK |  |
| III.ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. | Skrzynia biegów automatyczna min. 6 stopniowa, z możliwością automatycznej i manualnej redukcji biegów | TAK |  |
| 2. | Napęd na jedną oś (przednią lub tylną – podać) | TAK |  |
| 3. | Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESP) lub równoważny | TAK |  |
| 4. | System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej podczas ruszania | TAK |  |
| IV.ZAWIESZENIE | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. | Gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie, umożliwiające komfortowy przewóz pacjentów ( resory dwupiórowe) | TAK |  |
| 2. | Fabrycznie wzmocniony stabilizator osi przedniej i tylnej, wzmocnione amortyzatory lub fabryczne zawieszenie niezależne | TAK |  |
| V. UKŁAD HAMULCOWY | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. | System ABS zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania. | TAK |  |
| 2. | Elektroniczny system podziału siły hamowania. | TAK |  |
| 3. | System wspomagania nagłego hamowania. | TAK |  |
| 4. | Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył) | TAK |  |
| 5. | Asystent ruszania tj. system zapobiegający staczaniu się przy ruszaniu „pod górę” | TAK |  |
| VI. UKŁAD KIEROWNICZY | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. | Ze wspomaganiem. | TAK |  |
| 2. | Regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach tj. przód-tył, góra-dół. | TAK |  |
| VII. INSTALACJA ELEKTRYCZNA | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. | Zespół dwóch akumulatorów o łącznej pojemności min. 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu. | TAK |  |
| 2. | Fabrycznie wzmocniony alternator o wydajności min. 190A. | TAK |  |
| VIII. WYPOSAŻENIE POJAZDU | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. | Wszystkie miejsca siedzące zaopatrzone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki. | TAK |  |
| 2. | Zbiornik paliwa o pojemności min. 75 L. | TAK |  |
| 3. | Poduszki powietrzne: kierowcy i pasażera (czołowe i boczne). | TAK |  |
| 4. | Elektryczne otwierane szyby w drzwiach przednich. | TAK |  |
| 5. | Klimatyzacja kabiny kierowcy. | TAK |  |
| 6. | Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne, elektrycznie podgrzewane i regulowane. | TAK |  |
| 7. | Lusterko wewnętrzne. | TAK |  |
| 8. | Reflektory przeciwmgłowe halogenowe przednie. | TAK |  |
| 9. | Dodatkowe światło hamowania (trzecie). | TAK |  |
| 10. | Trójkąt, gaśnica, apteczka, podnośnik. | TAK |  |
| 11. | Niezależnie od pracy silnika system ogrzewania o mocy min. 5,0 kW – umożliwiające ogrzewanie kabiny kierowcy i ogrzanie silnika do właściwej temperatury pracy przed uruchomieniem pojazdu. | TAK |  |
| 12. | Układ wydechowy fabrycznie przystosowany do pełnienia funkcji samochodu specjalnego sanitarnego. | TAK |  |
| 13. | Czujnik deszczu dostosowujący szybkość pracy wycieraczek przedniej szyby do intensywności opadów. | TAK |  |
| IX. WYMAGANIA OGÓLNE | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. | Pojazd fabrycznie nowy – rok produkcji 2017 | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące bez limitu kilometrów – na pojazd bazowy | TAK |  |
| 3. | Gwarancja min. 84 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru na perforację nadwozia ambulansu. Powłoki lakiernicze – min. 60 miesięcy. | TAK |  |
| 4. | Na zabudowę medyczną – min. 24 miesiące | TAK |  |
| 5. | Wraz z pojazdem Wykonawca przekaże: kartę pojazdu, wyciąg ze świadectwa homologacji dla pojazdu bazowego i skompletowanego( po zabudowie) instrukcję obsługi pojazdu książkę obsług przeglądów ) pojazdu kartę gwarancyjną pojazdu deklarację zgodności ambulansu z normą dokumenty umożliwiające rejestrację oraz eksploatację | TAK |  |
| Wymogi co do przedmiotu zamówienia w zakresie adaptacji na ambulans sanitarny |
| I. NADWOZIE | ------- | ------------------------------------ |
|  | Minimalne wymiary przedziału medycznego w mm po wykonaniu adaptacji (długość x szerokość x wysokość) 3250 x 1700 x 1850 | TAK |  |
|  | Drzwi tylne wyposażone w światła awaryjne, włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi. | TAK |  |
|  | Ściany boczne przedziału medycznego mają być przystosowane do zamocowania wyposażenia medycznego, podłoga przystosowana do zamocowania foteli, podstawy pod nosze | TAK |  |
|  | Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi (oddzielony od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu), z miejscem mocowania min. 2 szt. butli tlenowych 10l, krzesełka kardiologicznego, noszy podbierakowych, materaca próżniowego oraz deski ortopedycznej dla dorosłych. Poprzez drzwi lewe ma być zapewniony dostęp do min. 2 szt. plecaków / toreb medycznych umieszczonych w przedziale medycznym (tzw. podwójny dostęp do plecaków/toreb – z przedziału medycznego i z zewnątrz pojazdu) | TAK |  |
| II. OGRZEWANIE,WENTYLACJA, KLIMATYZACJA | ------- | ------------------------------------ |
|  | Nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik, umożliwiająca wykorzystanie fabrycznego niezależnego od pracy silnika ogrzewania postojowego do ogrzewania przedziału medycznego; ogrzewanie przedziału medycznego możliwe zarówno przy włączonym jak i wyłączonym silniku pojazdu, ogrzewanie przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury i termostatem (podać markę i model nagrzewnicy) | TAK |  |
|  | Postojowe – grzejnik elektryczny z możliwością ustawienia temperatury termostatem i zabezpieczeniem o mocy min. 2.0 kW zasilany z sieci 230 V (podać markę i model urządzenia) | TAK |  |
|  | Niezależne od pracy silnika i układu chłodzenia silnika dodatkowe ogrzewanie przedziału medycznego, z możliwością ustawienia temperatury i termostatem o mocy min. 5,0 kW tzw. powietrzne (proszę podać markę i model urządzenia), | TAK |  |
|  | Wentylacja mechaniczna, nawiewno – wywiewna, zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego i zapewniająca wymianę powietrza min 20 razy na godzinę w czasie postoju (proszę podać markę, model i wydajność w m3/h), | TAK |  |
|  | Rozbudowa klimatyzacji fabrycznej kabiny kierowcy na przedział medyczny (klimatyzacja dwuparownikowa). | TAK |  |
|  | Do oferty należy dołączyć dokument protokół z badań wydany przez niezależną jednostkę notyfikującą potwierdzający iż zaoferowany system ogrzewania i klimatyzacji spełnia wymagania aktualnej normy PN EN 1789 w zakresie pkt,. 4.5.5.1 i 4.5.5.2 (dokument ma dotyczyć oferowanej marki i modelu ambulansu.) | TAK |  |
| III. INSTALACJA ELEKTRYCZNA | ------- | ------------------------------------ |
|  | Instalacja dla napięcia 230V w kompletacji: minimum trzy gniazda poboru prądu w przedziale medycznym zasilane z gniazda umieszczonego na zewnątrz (na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V), dodatkowe gniazdo USB na desce rozdzielczej po stronie pasażera kabel zasilający o długości min. 10m, zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu 230V, wyłącznik przeciwporażeniowy, automatyczna ładowarka służąca do ładowania dwóch fabrycznych akumulatorów działający przy podłączonej instalacji 230V (podać markę i model oraz parametry techniczne), grzałka w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu, przetwornica min. 1000W, prąd w sinusie z możliwością włączenia/wyłączenia przyciskiem na przetwornicy | TAK |  |
|  | Instalacja dla napięcia 12V i oświetlenie przedziału medycznego: powinna posiadać co najmniej 4 gniazda 12V zabezpieczonych przed zabrudzeniem / zalaniem wyposażone we wtyki poboru prądu umiejscowione na lewej ścianie, powinna posiadać minimum 6 punktów oświetlenia rozproszonego, powinna posiadać minimum 2 punkty oświetlenia halogenowego z regulacją kąta umieszczone nad noszami, oświetlenie halogenowe blatu roboczego – minimum 1 punkt, | TAK |  |
|  | Przedział medyczny ma być wyposażony w zamontowany na prawej ścianie (przy fotelu obrotowym) panel sterujący: informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data) informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu sterujący oświetleniem przedziału medycznego sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury Zamawiający nie dopuszcza paneli dotykowych typu touchscreen. | TAK |  |
|  | Kabina kierowcy ma być wyposażona w panel sterujący informujący kierowcę o działaniu reflektorów zewnętrznych informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego ostrzegający kierowcę (sygnalizacja dźwiękowa) o niedoładowaniu akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego sterujący pracą dodatkowych sygnałów dźwiękowych (awaryjnych) Zamawiający nie dopuszcza paneli dotykowych typu touchscreen. | TAK |  |
| IV. SYGNALIZACJA ŚWIETLNO – DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE | ------- | ------------------------------------ |
|  | W przedniej części dachu pojazdu sygnalizacja świetlna typu LED zintegrowana z dachem tj. tworząca jedną bryłę (nie dopuszcza się lamp zespolonych czy też lamp kierunkowych). W sygnalizacji dwa światła robocze LED do oświetlania miejsca akcji przed ambulansem. Sygnały nisko-tonowe . | TAK |  |
|  | Na wysokości pasa przedniego 2 lampy pulsacyjne, niebieskie typu LED | TAK |  |
|  | Na błotnikach przednich niebieskie lampy pulsacyjne typu LED (po jednej sztuce z lewej i prawej strony pojazdu). | TAK |  |
|  | Na lusterkach zewnętrznych niebieskie lampy pulsacyjne typu LED (po jednej sztuce na jednym lusterku). | TAK |  |
|  | W tylnej części dachu pojazdu sygnalizacja świetlna typu LED zintegrowana z dachem tj. tworząca jedną bryłę (nie dopuszcza się lamp zespolonych czy też lamp kierunkowych). W belce zintegrowanej dwa światła robocze typu LED do oświetlania miejsca akcji za ambulansem oraz dodatkowe kierunkowskazy. | TAK |  |
|  | Sygnał dźwiękowy modulowany o mocy min. 100 W z możliwością podawania komunikatów głosem zgodny z obowiązującymi przepisami | TAK |  |
|  | Dodatkowe sygnały dźwiękowe (awaryjne) pneumatyczne– podać markę i model. Włączane osobnym przyciskiem w łatwo dostępnym i oznaczonym miejscu na desce rozdzielczej (do uzgodnienia). | TAK |  |
|  | Oznakowanie pojazdu: - 3 pasy odblaskowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. wykonanych z folii: a) typu 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli b) typu 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm umieszczony wokół dachu c) typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”) - z przodu pojazdu napis: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010r - oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. - po obu bokach pojazdu nadruk barwy czerwonej „S” - nazwa dysponenta jednostki umieszczona po obu bokach pojazdu – do ustalenia | TAK |  |
| V. WYPOSAŻENIE W ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI | ------- | ------------------------------------ |
|  | Na dachu pojazdu antena radiotelefonu spełniająca następującej wymogi: - zakres częstotliwości -168-170 MHz, - współczynnik fali stojącej -1,6, - polaryzacja pionowa, - charakterystyka promieniowania –dookólna, - odporność na działanie wiatru min. 55 m/s. Antena typu 3089/1 lub równoważna do radiotelefonu przewoźnego. | TAK |  |
|  | Wyprowadzenie instalacji elektryczno-antenowej pod system SWD PRM. Adaptery do montażu uchwytów do tabletu oraz drukarki. Dodatkowa antena dachowa dwuzakresowa. Połączenie stacji dokującej z drukarką za pomocą przewodu USB. Adapter pod stację dokującą zamontowany w kabinie kierowcy w miejscu łatwo dostępnym, nieutrudniającym korzystania z przełączników zamontowanych na desce rozdzielczej, nie utrudniającym widoczności, nie kolidującym z poduszkami powietrznymi. Adapter pod uchwyt pod drukarkę zamontowany w przedziale medycznym. Wyprowadzenie instalacji do modułu teltonika. Szczegóły do uzgodnienia pod podpisaniu umowy. | TAK |  |
|  | Na adapterach zamontowane: - stacja dokująca do tabletu Twinhead Durabook R11AH - uchwyt do drukarki HP Officejet 100 (stacja dokująca oraz uchwyt do drukarki po stronie Wykonawcy) | TAK |  |
| VI. PRZEDZIAŁ MEDYCZNY | ------- | ------------------------------------ |
|  | Antypoślizgowa podłoga, wzmocniona, połączona szczelnie z zabudową ścian. | TAK |  |
|  | Ściany boczne i sufit pokryte tworzywem sztucznym – łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące, w kolorze białym. | TAK |  |
|  | Na prawej ścianie minimum jeden fotel obrotowy, z systemem przesuwu wzdłuż noszy wyposażony w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, ze składanym do pionu siedziskiem i regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia – podać zakres regulacji). System przesuwu wzdłuż osi noszy niewymagający od Użytkownika demontażu fotela tzn. możliwość przesuwana fotela analogiczna (podobna funkcjonalnie) jak w fotelu kierowcy. | TAK |  |
|  | Przy ścianie działowej u wezgłowia noszy fotel z systemem przesuwu; obrotowy tj. umożliwiający jazdę tyłem i przodem do kierunku jazdy, ze składanym do pionu siedziskiem, zagłówkiem (regulowanym lub zintegrowanym), bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa oraz regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia – podać zakres regulacji). Podać markę i model oferowanego fotela. | TAK |  |
|  | Przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym. Przegroda zapewniająca możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą, przegroda ma być wyposażona w drzwi przesuwne manualnie(minimalna wysokość przejścia 1800 mm – podać wartość oferowaną) spełniające normę PN EN 1789+A2:2015. | TAK |  |
|  | Zabudowa meblowa na ścianach bocznych (lewej i prawej): - zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, z miejscem mocowania wyposażenia medycznego tj. deska pediatryczna, kamizelka typu KED, szyny Kramera, torba opatrunkowa (Zamawiający dopuszcza mocowanie w/w sprzętu w schowku zewnętrznym) - półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami (nie dopuszcza się szybek kolorowych) i podświetleniem (kolor biały) umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty (na ścianie lewej co najmniej 4 szt., na ścianie prawej co najmniej 2 szt.). - na ścianie lewej zamykany schowek na środki psychotropowe z zamkiem szyfrowym. Ustalenie szczegółów zabudowy po podpisaniu umowy. | TAK |  |
|  | Zabudowa meblowa na ścianie działowej: - szafka z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną i cokolikiem, z miejscem na pojemniki na zużyte igły, strzykawki i z szufladami (min. 2 szt. szuflad) - kosz na śmieci zamontowany w szufladzie otwieranej/zamykanej stopą | TAK |  |
|  | Sufitowy uchwyt do kroplówek na min. 4 szt. pojemników. | TAK |  |
|  | Sufitowy uchwyt dla personelu medycznego. | TAK |  |
|  | Na ścianie lewej szyny wraz z trzema panelami do mocowania uchwytów dla następujące sprzętu medycznego: defibrylator, respirator, pompa infuzyjna. Panele mają mieć możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia ww. sprzętu medycznego wg uznania Zamawiającego w każdym momencie eksploatacji. Uwaga - Zamawiający nie dopuszcza mocowania na stałe uchwytów do ww. sprzętu medycznego bezpośrednio do ściany przedziału medycznego | TAK |  |
|  | Centralna instalacja tlenowa: - minimum 2 gniazda poboru tlenu na ścianie lewej monoblokowe typu panelowego - 2 szt. reduktorów do butli stacjonarnych 10 l (konstrukcja reduktora umożliwiająca montaż i demontaż reduktora bez konieczności używania kluczy) - dwie butle tlenowe 10 l Konstrukcja instalacji tlenowej ma zapewnić możliwość swobodnego dostępu do zaworów butli tlenowych 10 l oraz obserwacji manometrów reduktorów tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony. Konstrukcja instalacji tlenowej ma umożliwiać zasilanie paneli tlenowych równocześnie z obu butli tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony. - uchwyt do małej butli tlenowej - manometr ciśnienia w instalacji tlenowej oraz przełącznik butla/butla (z której ma być pobierany tlen) - sufitowy punkt poboru tlenu z przepływomierzem ściennym zamontowanym na ścianie lewej | TAK |  |
|  | Podstawa (laweta) pod nosze główne posiadająca przesuw boczny, możliwość pochyłu o min. 10 stopni do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga, (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę, (podać markę i model, załączyć folder i deklarację zgodności). | TAK |  |
|  | Termobox stacjonarny do ogrzewania płynów infuzyjnych. | TAK |  |
|  | Ampularium w formie szafki zamontowane po lewej stronie przedziału medycznego w pobliżu blatu roboczego. | TAK |  |
| VII. WYPOSAŻENIE POJAZDU | ------- | ------------------------------------ |
|  | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym, młotek do wybijania szyb, nóż do przecinania pasów bezpieczeństwa. | TAK |  |
|  | Kamera cofania + kamera przedziału medycznego + umieszczony w kabinie kierowcy monitor w formie lusterka wstecznego. | TAK |  |
|  | Radioodtwarzacz CD w kabinie kierowcy | TAK |  |
|  | Głośnik w przedziale medycznym podłączony do radia z wyłącznikiem | TAK |  |
|  | Nakładki progowe na drzwi kierowcy i pasażera | TAK |  |
|  | Lampka typu kokpilot w kabinie kierowcy po stronie pasażera | TAK |  |
|  | Dywaniki gumowe w kabinie kierowcy dla kierowcy i pasażera | TAK |  |
|  | Reflektory zewnętrzne, po bokach oraz z tyłu pojazdu, po 2 z każdej strony, ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, włączanie i wyłączanie reflektorów zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. Reflektory typu LED. Reflektory automatycznie wyłączające się po ruszeniu pojazdu i osiągnięciu prędkości 30 km/h. Reflektory mają mieć możliwość zdalnego gaszenia z oryginalnego kluczyka (pilota) samochodu bazowego | TAK |  |
| VIII. WYPOSAŻENIE MEDYCZNE | ------- | ------------------------------------ |
|  | NOSZE GŁÓWNE podać markę i model, załączyć folder | TAK |  |
|  | przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji; | TAK |  |
|  | nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha; | TAK |  |
|  | z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do 90 stopni; | TAK |  |
|  | rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie na wznak; | TAK |  |
|  | z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy; | TAK |  |
|  | Z możliwością montażu dodatkowego zestawu pasów lub uprzęży służącej do transportu małych dzieci na noszach w pozycji siedzącej lub leżącej . | TAK |  |
|  | nosze muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą; | TAK |  |
|  | składane poręcze boczne, ze składanymi lub chowanymi rączkami do przenoszenia z przodu i tyłu noszy oraz dodatkowo chowanymi rączkami bocznymi do przenoszenia pacjentów o znacznej wadze tzw. bariatrycznych | TAK |  |
|  | z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy; | TAK |  |
|  | nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi; | TAK |  |
|  | cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego nieprzyjmujący krwi, brudu, przystosowany do dezynfekcji, umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych , wyposażony w podgłówek umożliwiający dopinanie lub odpinanie lub ułożenie głowy w trzech pozycjach tj. na wznak , z odgięciem do tyłu , przygięciem do klatki piersiowej |  |  |
|  | wyposażone w prześcieradło jednorazowe do noszy z wycięciami na pasy | TAK |  |
|  | obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 200 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg) | TAK |  |
|  | waga oferowanych noszy max. 23 kg (podać wagę noszy w kg); | TAK |  |
|  | nosze główne - sprzęt medyczny ma spełniać wymogi normy aktualnej PN-EN 1865 lub normy równoważnej). Załączyć do oferty deklarację zgodności CE , deklarację zgodności z wymaganymi normami , instrukcję obsługi wydaną przez producenta potwierdzającą oferowane parametry przy dostawie . | TAK |  |
|  | TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH podać markę i model, załączyć folder | TAK |  |
|  | z systemem niezależnego składanego i rozkładanego podwozia przedniego i tylnego umożliwiającego łatwy załadunek i rozładunek transportera do/z ambulansu , bez konieczności dźwigania noszy przez personel przy załadunku do ambulansu ; | TAK |  |
|  | z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami; | TAK |  |
|  | regulacja wysokości na min siedmiu poziomach; | TAK |  |
|  | możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min 3 poziomach pochylenia); | TAK |  |
|  | wszystkie kółka jezdne o średnicy powyżej 150 mm, skrętne w zakresie 360 stopni, umożliwiające prowadzenie noszy bokiem do kierunku jazdy przez 1 osobę z dowolnej strony transportera, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost; kółka umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach (na otwartych przestrzeniach). Podać średnicę kółek w mm; | TAK |  |
|  | min. dwa kółka wyposażone w hamulce , transporter wyposażony w system rozpraszający elektryczne ładunki statyczne zapewniający uziemienie zestawu transportowego , załączyć potwierdzenie producenta potwierdzające spełnienie oferowanego parametru |  |  |
|  | z blokadą umożliwiającą przenoszenie zestawu ze złożonym podwoziem tzn. bez możliwości opuszczenia go do dołu bez zwolnienia blokady | TAK |  |
|  | System automatycznego składania i rozkładania podwozia transportera przy załadunku i rozładunku noszy do karetki tzn. bez konieczności przyciskania jakichkolwiek dźwigni czy przycisków zwalniających mechanizm składania podwozia , - Parametr nie wymagany punktowany | TAK |  |
|  | obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 230 kg (podać dopuszczalne obciążenie w kg); | TAK |  |
|  | Waga zestawu transportowego do max 51 kg zgodnie z aktualna normą PN EN 1865-1 (podać wagę transportera w kg); | TAK |  |
|  | transporter musi posiadać trwale oznakowane graficznie elementy związane z jego obsługą , musi posiadać automatyczny (bez możliwości ingerencji) system serwisowy wskazujący konieczność wykonania przeglądu okresowego określanego na podstawie natężenia pracy | TAK |  |
|  | transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie go z odpowiedniego niekorodującego materiału; | TAK |  |
|  | System zabezpieczający przed złożeniem się i opadnięciem w dół transportera w trakcie załadunku do ambulansu, w przypadku gdy kółka najazdowe nie opierają się na podstawie ( stole medycznym ) a zwolniona jest blokada przednich goleni - Parametr nie wymagany punktowany | TAK |  |
|  | Blokada zabezpieczająca przed samoczynnym opadnięciem noszy w dół w przypadku niekontrolowanego zwolnienia mechanizmu składającego podwozie , sygnalizacja stanu blokady lub jej braku na panelu kontrolnym | TAK |  |
|  | transporter noszy głównych - sprzęt medyczny ma spełniać wymogi aktualnej normy PN-EN 1865 lub normy równoważnej. Załączyć do oferty deklarację zgodności CE , deklarację zgodności z wymaganymi normami , instrukcję obsługi wydaną przez producenta potwierdzającą oferowane parametry; | TAK |  |
|  | KRZESŁO KARDIOLOGICZNE SKŁADANE podać markę i model, załączyć folder | TAK |  |
|  | wykonane z materiału odpornego na korozje i na działanie płynów dezynfekujących składane, z blokadą zabezpieczającą przed przypadkowym złożeniem w trakcie transportu , z kpl 3 pasów bezpieczeństwa , elastyczne pokrycie z miękkiego tworzywa sztucznego, umożliwiające szybki demontaż/montaż do mycia i dezynfekcji bez użycia narzędzi 4 kółka jezdne z czego min. dwa skrętne w zakresie 360 stopni i wyposażone w hamulce teleskopowo wydłużane rączki przednie z regulacją ustawienia wysokości do znoszenia po schodach na min. 2 poziomach (podać ilość ustawień wysokości), min 2 pary składanych rączek tylnych umieszczone na 2 poziomach wysokości waga do max. 10 kg (podać wagę w kg) obciążenie dopuszczalne pow. 150 kg (podać w kg) dokumenty dopuszczające do obrotu w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. |  |  |
|  | SSAK AKUMULATOROWO-SIECIOWY podać markę i model, załączyć folder | TAK |  |
|  | zasilanie sieciowe z instalacji 12V ambulansu , dodatkowe ładowanie akumulatora z sieci 12V ambulansu poza uchwytem ściennym , zasilanie akumulatorowe gwarantujące min 30 minut pracy ciągłej z max obciążeniem , w kpl. z uchwytem ścienny zgodnym z normą PN EN 1789+A2:2015 z funkcją zasilania ssaka i ładowania akumulatora w trakcie ruchu ambulansu po wpięciu ssaka do uchwytu poprzez podłączony uchwyt do instalacji 12V , wbudowany w ssak wskaźnik poziomu naładowania akumulatora | TAK |  |
|  | z regulacją płynną siły ssania w zakresie od 0 do 80kPa ( 0-800mBar) , o przepływie do min. 22L/min , wyposażony w słój na wydzielinę o poj 1L przystosowany do jednorazowych wkładów , z torbą ochronną wyposażoną w kieszenie na akcesoria , wyposażony w uchwyt do przenoszenia ssaka | TAK |  |
|  | waga ssaka max 3,5 kg | TAK |  |
|  | temperatura pracy i przechowywania zgodna z norma PN EN 1789 | TAK |  |
|  | ssak akumulatorowo-sieciowy zgodny z normą EN ISO 10079-1:1999 i EN ISO 10079-3:1999 Załączyć deklarację zgodności CE , deklarację zgodności z wymaganymi normami , instrukcję obsługi producenta potwierdzającą oferowane parametry - przy dostawie . | TAK |  |

*wypełnia Wykonawca

...........................................................                                     ...........................................................

(miejscowość i data)		 	                    (pieczęć i podpis osoby uprawnionej)

Formularz parametrów punktowanych – dotyczy zadania ( załącznik nr 2 )

| Parametry punktowane | Punktacja | Tak/Nie* | Parametr oferowany* |
| --- | --- | --- | --- |
| Pojazd wyposażony w silnik o pojemności powyżej 2500 cm3 | TAK - 10 pkt. NIE – 0 pkt. | TAK |  |
| Silnik o mocy powyżej 180 KM | TAK - 20 pkt. NIE – 0 pkt. | TAK |  |
| Największy moment obrotowy równy lub większy niż 440 NM | TAK - 10 pkt. NIE – 0 pkt. | TAK |  |
| Asystent martwego punktu pomagający unikać wypadków (rozpoznaje pojazdy w martwym punkcie i ostrzega kierowcę sygnałami wizualnymi i dźwiękowymi) | TAK - 10 pkt. NIE – 0 pkt. | TAK |  |
| System ostrzegający o możliwości kolizji (wizualnie i dźwiękowo ostrzega o zbyt małym odstępie od innego pojazdu lub przeszkody i za pomocą systemu wspomagania nagłego hamowania wspomaga kierowcę w gwałtownym hamowaniu) | TAK - 10 pkt. NIE – 0 pkt. | TAK |  |
| Możliwość przesuwu fotela u wezgłowia noszy w kierunku od noszy do ściany działowej w zakresie zapewniającym prawidłowe korzystanie z fotela tj. zarówno zajęcie prawidłowej pozycji przy noszach, odsunięcie fotela od noszy w celu obejścia noszy jak i ustawienie fotela w pozycji umożliwiającej przejście z przedziału medycznego do kabiny kierowcy. Przesuw fotela ma być dostępny w każdym momencie eksploatacji (również w trakcie jazdy ambulansu, przy zapiętym bezwładnościowym pasie bezpieczeństwa przez osobę siedzącą na przesuwanym fotelu). System przesuwu niewymagający od Użytkownika używania narzędzi do przesuwu fotela tzn. możliwość przesuwania fotela analogiczna (podobna funkcjonalnie) jak w fotelu kierowcy (opisać oferowane rozwiązanie) | TAK - 10 pkt. NIE – 0 pkt. | TAK |  |
| Blat roboczy na wysokości 100 cm +- 10 cm mierząc od podłogi umożliwiający komfortową pracę przy nim ratowników o różnym wzroście. | TAK - 10 pkt. NIE – 0 pkt. | TAK |  |
| System automatycznego składania i rozkładania podwozia transportera przy załadunku i rozładunku noszy do karetki tzn. bez konieczności przyciskania jakichkolwiek dźwigni czy przycisków zwalniających mechanizm składania podwozia | TAK - 10 pkt. NIE – 0 pkt. | TAK |  |
| System zabezpieczający przed złożeniem się i opadnięciem w dół transportera w trakcie załadunku do ambulansu, w przypadku gdy kółka najazdowe nie opierają się na podstawie ( stole medycznym ) a zwolniona jest blokada przednich goleni | TAK - 10 pkt. NIE – 0 pkt. | TAK |  |
| Max ilość punktów – 100 |  |

* wypełnia Wykonawca

...........................................................          ...........................................................

(miejscowość i data)		 	                    (pieczęć i podpis osoby uprawnionej)

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1.	oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

1.2.	oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie,

1.3.	wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego.

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).

4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej.

| Lp | Nazwa kryterium | Waga kryterium | Szczegółowy opis, wzór | Uwagi, objaśnienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | cena | 60% | (najniższa oferowana cena: cena badanej oferty) x 60% | maksymalnie 60 punktów |
| 2 | parametry techniczne | 40% | (najniższa ilość uzyskanych punktów : ilość punktów badanej oferty) x 40% | maksymalnie 40 punktów |