…………………………………………………                                                                    załącznik nr 2 do SIWZ/ZP/PN – 1/2018

Nazwa Wykonawcy

Napęd do chirurgii urazowej i ortopedii              PAKIE T NR 1

| L.p. | Nazwa | Ilość sztuk | Spełnia/nie spełnia warunku/tak/nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękojeść napędu + pokrywa rękojeści (autoklawowalne) Płynna regulacja prędkości obrotowej. Obroty prawo lewo, obroty oscylacyjne. Zakres obrotów: - wiercenie min. 0-1450 obr./min - rozwiertak min. 0-330 obr/min. Maksymalna prędkość obrotowa napędu bez końcówek min. 18.000 obr/min, kaniulacja maksymalna min. 4,0mm Maksymalny moment obrotowy: - wiercenie min. 3 Nm - rozwiercanie min. 13 Nm - moc wyjściowa min. 170W Napięcie robocze min. 24,0 V, czas ładowania max do 80 min Elementy zasilające, elektryczne i napędowe (silnik elektryczny) znajdujące się poza rękojeścią – w module zasilającym razem z baterią Trzy tryby pracy (wiercenie/rozwiercanie, piła oscylacyjna, wiercenie oscylacyjne) oraz blokada napędu zmieniane przełącznikiem w pokrywie rękojeści, komora modułu zasilającego zamykana zatrzaskowo (zabezpieczona przed przypadkowym otwarciem dodatkową blokadą), uszczelniona. System wielofunkcyjny współpracującymi z różnorodnymi przyłączami mocowanymi w 8 różnych pozycjach względem rękojeści. ( min. 15 złączek, a w tym uchwyt typu Jacobs bezkluczowy 6,5 mm (z blokadą odkręcania), uchwyt rozwiertaków z redukcją obrotów zwiększającą moment obrotowy do min. 13 Nm, uchwyt kompatybilny do rozwiertaków kanału śródszpikowego AO i innych ,uchwyt do wprowadzania drutów Kirschnera w zakresie 1-4 mm, końcówka do wkręcenia śrub o zwiększonym momencie obrotowym) Współpraca z końcówka przezierną dla promieni RTG do blokowania dystalnego gwoździ śródszpikowych Możliwość pracy z końcówkami dynamometrycznymi do wkręcania śrub (siła dokręcenia min. 1,5 i 4Nm) | 2 |  |
| 2 | Moduł zasilający (baterie) Moduł zasilający zawierający silnik napędu, elektronikę sterującą oraz baterie, nieautoklawalny, 1000 cykli ładowania Baterie w module zasilającym, nieautoklawalne, bez efektu „pamięci”, bez efektu samo-rozładowywania się, min. 1000 cykli ładowania Silnik i elektronika sterująca poza rękojeścią podczas mycia i sterylizacji Bateria litowo - jonowa Baterie (moduł zasilający) wyposażone w elektroniczny wskaźnik diodowy pokazujący stan naładowania baterii Pojemność baterii w module zasilającym, min 1,2Ah | 3 |  |
| 3 | Pokrywa do sterylizacji do sterylnego umieszczania akumulatorów w pojemniku na akumulator | 2 |  |
| 4 | Uniwersalna ładowarka czterogniazdkowa do baterii z systemem monitorowania stanu naładowania baterii akumulatorowych, formatowaniem baterii oraz ich testowania | 1 |  |
| 5 | Szybkozłączka AO/ASIF do wierteł - prędkość obrotowa: max: 1450 obr./min.; moment obrotowy: 3 Nm | 1 |  |
| 6 | Uchwyt trzyszczękowy do wiercenia typu Jacobs z kluczem 0,5-7,3mm– do każdego rodzaju wierteł, drutów Kirschnera, śrub Schanza itp. Prędkość obrotowa: max: 1450 obr./min.; moment obrotowy: 3 Nm | 2 |  |
| 7 | Szybkozłaczka do rozwiercania AO/ASIF, współpraca z adapterami do uchwytu do rozwiercania z szybkozłączką: Hudson, Trinkle, Trinkle modyfikowany, Harris, Kuentscher. Max. prędkość: 330 obr./min.; moment obrotowy: 13 Nm. | 2 |  |
| 8 | Nasadka piły oscylacyjnej długa z rękojeścią typu T Płynna regulacja częstotliwości oscylacji min. 0-11000 osc/min (dla trybu pracy piła oscylacyjna) Długość końcówki piły oscylacyjnej bez ostrza 104mm, Kąt pracy ostrza min.4o. Wymienne ostrza (różne rozmiary), dowolne ustawienie ostrza względem uchwytu mocującego Wymiana ostrzy za pomocą szybkozłączki | 2 |  |
| 9 | Nasadka przezierna do blokowania gwoździ śródszpikowych (RDL) Prędkość: około 1500 obrotów/ min | 1 |  |
| 10 | Adaptor do nasadki do blokowania gwoździ śródszpikowych (RDL) | 1 |  |
| 11 | Adapter Hudson do uchwytu do rozwiercania AO/ASIF | 2 |  |
| 12 | Ostrza do piły oscylacyjnej Kształt, wielkość i grubość do wyboru przez Zamawiającego z katalogu Wykonawcy | 10 |  |
| 13 | Wiertła do nasadki przeziernej RDL Typ i rodzaj do wyboru przez Zamawiającego z katalogu Wykonawcy | 5 |  |
| 10 | Kosz do myjni + pokrywa do kosza do myjni | 2 |  |
| Serwis Gwarancyjny |  |  |
| Okres gwarancji na napęd wraz z uchwytami: 24 m-ce Okres gwarancji na baterie: 12 m-cy Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii do 48 godz. Wymagane przeglądy okresowe wykonywane przez autoryzowany serwis w trakcie gwarancji na koszt Wykonawcy Zastępczy sprzęt na okres naprawy przekraczający 72 godziny |  |  |
| Inne |
| Szkolenie w zakresie obsługi sprzętu w siedzibie zamawiającego dla personelu medycznego oraz technicznego Przekazanie sprzętu protokołem zgodnie z zawartą umową Instrukcje w języku polskim |  |  |

………………………………………….. 									…………………………………………………………………

Miejscowość i data                                                                                                                             Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej