Załącznik nr 2 do SIWZ/ZP/PN  -6/2018

Zakup sprzętu medycznego dla celów opieki koordynowanej w SP ZOZ w Rypinie

SPECYFIKACJA PARAMETROW TECHNICZNYCH

| LP. | Nazwa sprzętu medycznego | Parametry sprzętu medycznego | Ilość sztuk 1 | Parametr wymagany/oceniany TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ/model;…………………………… Rok produkcji……………………….. Kraj pochodzenia……………………. Nazwa producenta…………………… |
| 1 | Aparat USG | Aparat cyfrowy, stacjonarny, z wbudowanym systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji (np.tj. kamera, drukarka termiczna, dysk twardy), sterowanymi z klawiatury Liczba niezależnych kanałów przetwarzania minimum 550.000 do 550 .000 – 0 pkt powyżej 550.000 – 10 pkt Monitor wysokiej rozdzielczości kolorowy, cyfrowy typu LCD/LED o przekątnej ekranu minimum 21" 21 cali – 0 pkt Powyżej 21 cali – 10 pkt Możliwość obrotu, pochylenia monitora względem pulpitu Konsola aparatu wyposażona w ekran dotykowy o przekątnej powyżej 10 cali do sterowania funkcjami aparatu Ekran dotykowy posiadający możliwość konfiguracji przez użytkownika ilości dostępnych funkcji, umiejscowienia na ekranie Ekran posiadający możliwość zapamiętywania protokołów badań np. wybrane pomiary, wybrane znaczniki ciał, wybrane komentarze badania Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych wyświetlana na ekranie dotykowym Zakres częstotliwości pracy aparatu, wynikający z częstotliwości dostępnych do niego głowic minimum 2-18MHz Przetwornik A/D minimum 12 bitów Dynamika systemu minimum 265 dB Minimum 4 aktywne jednakowe gniazda do podłączenia głowic obrazowych Długość filmu w pamięci CINE >44 000 obrazów B-mode FRAME RATE dla trybu B: minimum 2000 obrazów/sek (fps) Maksymalna głębokość penetracji aparatu nie mniejsza niż 37 cm 37 cm – 0 pkt Powyżej 37 cm – 10 pkt Obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków, minimum 9 kątów, pracujące w połączeniu z trybem Color doppler, doppler pulsacyjny PWD, trybie obrazowania trapezoidalnego na głowicy liniowej, trybem cyfrowej filtracji szumów, obrazowaniem harmonicznym Cyfrowa filtracja szumów - wygładzanie ziarnistości obrazu B bez utraty rozdzielczości pracująca w połączeniu z trybem Color doppler, obrazowaniem w układzie skrzyżowanych ultradźwiękach, w trybie obrazowania trapezoidalnego na głowicy liniowej, na obrazach na żywo i z archiwum aparatu Podział ekranu na minimum 4 obrazy w trybie badania i minimum 16 obrazów w trybie przeglądania w archiwum aparatu. Zoom dla obrazów „na żywo" i zatrzymanych, na obrazach z archiwum minimum 8x (łącznie) bez straty jakości obrazu Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach. Doppler Kolorowy (CD) z mierzoną prędkością minimum 350 cm/s Maksymalna częstotliwość odświeżania dla CD minimum 390 Hz Możliwość wyłączenia bramki kolorowego Dopplera na obrazach z pamięci Możliwość równoczesnego (symultanicznego) wyświetlania obrazu 2D i 2D z kolorem w trybie „LIVE" Możliwość zmiany mapy Dopplera kolorowego na obrazach zatrzymanych i obrazach z pamięci w celu analizy obrazu B-mode Power Doppler (PD) Doppler pulsacyjny (PWD) z mierzoną prędkością przy zerowym kącie minimum 850 cm/s Maksymalny kąt skręcenia wiązki w COLOR doppler tzw. steer nie mniejszy niż 30 stopni Regulacja wielkości bramki PW-dopplera minimalny zakres 0,5 -25 mm Korekcja kąta w zakresie minimum ± 90° na żywo, na obrazie zatrzymanym, na obrazie zapisanym w archiwum na dysku Możliwość regulacji położenia linii bazowej i korekcji kąta na obrazach w trybie dopplera spektralnego zapisanych na dysku Doppler ciągły (CWD) z mierzoną prędkością przy zerowym kącie minimum 1500 cm/s Triplex-mode (B+CD/PD+PWD) Oprogramowanie dedykowane co najmniej do badań małych narządów; naczyniowych mięśniowo-szkieletowych, brzusznych, kardiologicznych Głowica elektroniczna konweksowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy Zakres częstotliwości pracy minimum 1.0 – 7.0 M Hz. Kąt obrazowania minimum 70° Ilość kryształów w głowicy minimum 180 Obrazowanie harmoniczne (minimum 3 pary częstotliwości harmonicznych) Ilość częstotliwości dla dopplera pulsacyjnego (PW) minimum 3 Głowica elektroniczna liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy Zakres częstotliwości pracy minimum 3.0 – 14.0 MHz. Szerokość pola skanowania 50 mm +/_ 10% Ilość kryształów w głowicy minimum 250 Obrazowanie harmoniczne (minimum 3 pary częstotliwości harmonicznych Ilość częstotliwości dla dopplera pulsacyjnego (PW) minimum 3 Videoprinter czarno-biały. Zapis obrazów na płytach CD i DVD w formatach: jpeg, avi , DICOM. Konstrukcja aparatu pozwalająca na zapis obrazów na pamięci USB PenDrive i na dysku twardym w formatach avi i jpeg. DICOM, RAW DICOM. Minimum 2 gniazda USB z przodu aparatu. Gniazdo na dodatkowy monitor w standardzie HDMI i s-video Wbudowany dysk twardy SSD przeznaczony do archiwizacji danych pacjentów, raportów i obrazów >500 GB i wbudowanym napędzie DVD-R/RW Wbudowany napęd DVD-R/RW Wykonanie funkcji przetwarzania obrazów zatrzymanych i pętli obrazowych oraz obrazów i pętli zarchiwizowanych minimum: B/M-Mode regulacja wzmocnienia 2D gain regulacja wzmocnienia strefowego suwaków TGC automatyczna optymalizacja powiększenie obrazu x 8 mapy szarości koloryzacja obrazu B skala osi czasu dla M-Mode PW-Mode wzmocnienie przesuniecie linii bazowej korekcja kąta inwersja spektrum format wyświetlania automatyczne kalkulacje modyfikacja obliczeń czułość obrysu spektrum dopplerowskiego Color Flow Mode przesunięcie linii bazowej zmiana mapy koloru invert Głowica elektroniczna liniowa szerokopasmowa do badań mięśniowo szkieletowych oraz naczyniowych Zakres częstotliwości pracy minimum 2.0 – 17 MHz (+/- 1 MHz ) Ilość kryształów w głowicy minimum 190 Szerokość pola widzenia głowicy 38 – 39 mm przy wyłączonym obrazowaniu trapezoidalnym Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej Głowica szerokopasmowa rektalna typu micro convex Zakres częstotliwości minimum 3.0 – 10.0 (+/- 1 ) Ilość kryształów w głowicy minimum 126 Kąt skanowania minimum 148 stopni, promień poniżej 10,5 mm Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej Zasilanie 220-240V Układ podtrzymania zasilania (UPS) umożliwiający co najmniej przemieszczenie systemu w inne miejsce bez konieczności jego całkowitego wyłączania oraz szybki start – krótszy niż 30 sekund. Autoryzacja producenta na serwis oraz dystrybucję załączyć dokumenty potwierdzające . Gwarancja producenta sprzętu ( wyklucza się możliwość ubezpieczenia ) Na okres minimum 24 miesięcy Minimum 24 m-ce – 0 pkt Powyżej 35 m-cy - 10 pkt |  |  |
| 5 |  |  |  |  |