REGON:  910858394                                                                                        NIP: 892 – 12 – 96 – 985

Nasz znak: SP ZOZ/ZP/PN-10/1/20

Nasza data: 16.09.2020rok

Numer ogłoszenia; BZP: 583773– N – 2020  Z DNIA 11.09.2020R

Termin składania ofert: 21.09.2020 r godzina 10.00

Wykonawcy – Dostawcy

postępowania przetargowego

ZP/PN-  10/2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie uprzejmie informuje,  że  w dniu 15 września  2020 roku,  wpłynęły  zapytania dotyczące postępowania przetargowego, oznaczonego numerem  ZP/PN- 10/2020  pn.

„Dostawa sprzętu medycznego;

- Kardiomonitor – sztuk 1

- Aparat do znieczulania ogólnego – sztuk 2

- Respirator stacjonarny – sztuk 1

- Defibrylator – sztuk 1

- Pulsoksymetr – sztuk 1 „

ZAPYTANIA ;

Czy zamawiający dopuści pulsoksymetr o następujących parametrach?

| Pomiar saturacji | W zakresie nie gorszym niż 0-100% |
| --- | --- |
| Błąd pomiaru saturacji | Nie większy niż +/- 2% dla SpO2 od 70% do 100% |
| Pomiar pulsu | W zakresie nie gorszym niż 30-250 bpm |
| Błąd pomiaru pulsu | Nie większy niż +/- 2 bpm dla częstotliwości pulsu od 30-250 bpm |
| Wyświetlacz | Czytelny kolorowy wyświetlacz LCD z 5 konfiguracjami ekranu, menu w języku polskim |
| Czas pracy | Do 20 h (niskie zużycie energii) |
| Pamięć | Duża pamięć wewnętrzna (możliwość przeglądania wcześniejszych wyników) |
| Wymiary i waga | Waga z bateriami 258g, 75x135x28mm |
| Pamięć mierzonych parametrów | Ze śledzeniem trendów |
| Alarmy | odłączenie czujnika, odłączenie pacjenta, niski poziom naładowania baterii, pełna pamięć, nieprawidłowa częstotliwość pulsu bądź saturacji |
| Regulacja | Regulowane granice alarmowe, alarmy dźwiękowe i wizualne |
| Zasilanie | Sieciowe 230 VAC +/- 10 %, 50 Hz, akumulatorowe z 4 akumulatorów NiMH AA |
| Gwarancja | 2 lata |

ODPOWIEDŹ:  Zgodnie z SIWZ

# Dotyczy: ZP/PN -10/2020 Dostawa sprzętu medycznego; kardiomonitor, aparat  do znieczulania, respirator, defibrylator, pulsoksymetr

Jako wieloletni dostawca wysokiej jakości aparatury medycznej zwracamy się z zapytaniem o dopuszczenie na zasadzie równoważności respiratorów o poniższej specyfikacji technicznej.

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana (graniczna) | Potwierdzić (wpisując „TAK”) i podać oferowany parametr (w przypadku wartości granicznych) |
| --- | --- | --- | --- |
| OPIS OGÓLNY |
|  | Respirator nowy Rok produkcji: min. 2020 | TAK |  |
|  | Respirator wielofunkcyjny z możliwością wykorzystania do wentylacji pacjentów o wadze ≥ 1 kg w ostrej niewydolności oddechowej | TAK |  |
|  | Zasilanie podstawowe z sieci elektrycznej 230 V, 50 Hz, możliwość zasilania niskonapięciowego | TAK |  |
|  | Wbudowany akumulator gwarantujący awaryjne zasilanie pracy respiratora przez ≥ 130 minut. Możliwość zamontowania w czasie pracy drugiego akumulatora z czasem pracy dodatkowej na min. 50 min. | TAK |  |
|  | Wentylacja układami dwuramiennymi zarówno jednorazowymi jak i wielorazowymi. | TAK |  |
|  | Zasilanie zewnętrzne respiratora w powietrze medyczne z centralnej sieci szpitalnej ≥ 1,8 – 6 bar | TAK |  |
|  | Zasilanie zewnętrzne respiratora w tlen medyczny z centralnej sieci szpitalnej ≥ 1,8 – 6 bar | TAK |  |
|  | Waga respiratora ≤ 25 kg do transportu wewnątrzszpitalnego | TAK |  |
|  | Intuicyjna obsługa jedynie za pomocą ekranu dotykowego i pokrętła o przekątnej ≥ 17” | TAK |  |
| TYPY I TRYBY WENTYLACJI |
|  | A/CMV-PC | TAK |  |
|  | A/CMV-VC | TAK |  |
|  | A/CMV-PRVC | TAK |  |
|  | SIMV-PC-PS | TAK |  |
|  | SIMV-VC-PS | TAK |  |
|  | SIMV-PRVC-PS | TAK |  |
|  | SPONT-CPAP | TAK |  |
|  | SPONT-PS | TAK |  |
|  | SPONT-VS | TAK |  |
|  | Wentylacja z redukcją ciśnienia w drogach oddechowych (APRV | TAK |  |
|  | nCPAP | TAK |  |
|  | Terapia wysokoprzepływowa O2 | TAK |  |
|  | Rekrutacja pęcherzyków płucnych | TAK |  |
|  | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/ Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP/CPAP | TAK |  |
|  | Wentylacja bezdechu z możliwością ustawienia parametrów oddechowych | TAK |  |
|  | Kompensacja oporu przepływu rurki dotchawiczej oraz tracheotomijnej. Możliwość wyboru min. średnicy rurki oraz % kompensacji. | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji tlenu w zakresie 21-100% z dokładnością 1%. | TAK |  |
|  | Natychmiastowa podaż 100% tlenu w czasie ≥ 2 min. | TAK |  |
|  | Możliwość wentylacji nieinwazyjnej | TAK |  |
| PARAMETRY ODDECHOWE REGULOWANE |
|  | Możliwość automatycznego dostosowania wstępnych ustawień parametrów wentylacji za pomocą określenia płci i wzrostu pacjenta | TAK |  |
|  | Częstość oddechowa w zakresie ≥ 1 – 150 odd./min. | TAK |  |
|  | Objętość oddechowa w zakresie ≥ 5 – 3000 ml. | TAK |  |
|  | Ciśnienie wdechowe ≥ 2 – 80 cmH2O. | TAK |  |
|  | PEEP/CPAP w zakresie ≥ 0 do 50 cmH2O | TAK |  |
|  | Ciśnienie wspomagania w zakresie ≥ 0 – 80 cmH2O. | TAK |  |
|  | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie ≥ 0,1 – 20 l/min. | TAK |  |
|  | Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie ≥ 0,1 – 20 cmH2O | TAK |  |
|  | Pauza wdechowa min. 0,1 – 2 sek | TAK |  |
|  | Regulowany czas wdechu w zakresie min. 0,2-10 s. | TAK |  |
|  | Oddech na żądanie. | TAK |  |
|  | Regulowane kryterium rozpoczęcia fazy wydechu w zakresie min. 1-80% przepływu szczytowego. | TAK |  |
|  | Regulacja fazy Plateau w zakresie min. 0-70% czasu wdechu. | TAK |  |
|  | Regulowany stosunek I:E w zakresie min. 4:1-1:299. | TAK |  |
| OBRAZOWANIE MIERZONYCH PARAMETRÓW WENTYLACJI |
|  | Możliwość dowolnej konfiguracji wyświetlenia ≥ 6 krzywych lub pętli do wyboru przez Użytkownika. | TAK |  |
|  | Zapamiętywanie trendów graficznych parametrów wentylacji min. 168 godzin | TAK |  |
|  | Min. 2 x gniazda USB do pobierania danych i zasilania nebulizatora | TAK |  |
|  | Możliwość zamrażania krzywych oraz pomiaru parametrów | TAK |  |
|  | Możliwość dowolnej konfiguracji interfejsu i dostosowywanie układu ekranu w celu dopasowania do procedur stosowanych w placówce. | TAK |  |
|  | Dostęp do wszystkich opcji respiratora bez przerywania wentylacji. | TAK |  |
|  | Blokada ekranu zabezpieczająca przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji. | TAK |  |
|  | Wdechowa objętość oddechowa | TAK |  |
|  | Wydechowa objętość oddechowa | TAK |  |
|  | Wydechowa objętość oddechowa na kg | TAK |  |
|  | Częstość oddechów | TAK |  |
|  | Częstość oddechów spontanicznych. | TAK |  |
|  | Objętość przecieku w % | TAK |  |
|  | Objętość przecieku | TAK |  |
|  | Ciśnienie szczytowe podczas wdechu | TAK |  |
|  | Średnie ciśnienie | TAK |  |
|  | Ciśnienie plateau |  |  |
|  | Ti/Ttot (spontaniczny cykl pracy) |  |  |
|  | Objętość minutowa | TAK |  |
|  | Objętość minutowa spontaniczna | TAK |  |
|  | AutoPEEP | TAK |  |
|  | Podatność dynamiczna | TAK |  |
|  | Podatność statyczna | TAK |  |
|  | I:E | TAK |  |
|  | Czas trwania wdechu oddechów spontanicznych | TAK |  |
|  | PTP (pomiar ciśnienia płucnego przez przełyk) |  |  |
|  | SBT (spontaniczna próba oddechowa) |  |  |
|  | P0.1 (ciśnienie okluzyjne) | TAK |  |
|  | NIF (pomiar minimalnego ciśnienia poniżej PEEP podczas manewru zatrzymania wentylacji na końcu wydechu HoldExp) | TAK |  |
|  | RSBI (indeks szybkiego płytkiego oddychania) | TAK |  |
|  | WOB (praca oddechowa konieczna do uruchomienia wyzwalacza) | TAK |  |
|  | Rexp (opór wydechowy) | TAK |  |
| ALARMY |
|  | Hierarchia alarmów w zależności od ważności. Co najmniej dwa stopnie ważności alarmów o odmiennej sygnalizacji wizualnej oraz dźwiękowej. | TAK |  |
|  | Alarmy wizualne oraz dźwiękowe z płynną regulacją dla każdego z ustawionych przez Użytkownika parametrów. | TAK |  |
|  | Automatyczne oraz manualne dostosowanie granic alarmowych | TAK |  |
|  | Pamięć alarmów z komentarzem ≥ 1000 alarmów | TAK |  |
|  | Alarm zbyt niskiego oraz zbyt wysokiego stężenia tlenu | TAK |  |
|  | Alarm zbyt niskiej oraz zbyt wysokiej objętości minutowej | TAK |  |
|  | Alarm zbyt niskiego lub zbyt wysokiego ciśnienia w drogach oddechowych | TAK |  |
|  | Alarm zbyt niskiej oraz zbyt wysokiej częstości oddechowej | TAK |  |
|  | Alarm przecieku w układzie. | TAK |  |
|  | Alarm okluzji. | TAK |  |
|  | Alarm Apnea. | TAK |  |
|  | Alarm braku zasilania w energie elektryczną. | TAK |  |
| INNE WYMAGANIA |
|  | Respirator wyposażony w układ oddechowy dwuramienny jednorazowy dla dorosłych -10 kpl oraz 10 filtrów wdechowych | TAK |  |
|  | Respirator wyposażony w wewnętrzny czujnik przepływu | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zewnętrzny nebulizator | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zdalną obsługę respiratora na dedykowanym ekranie dotykowym producenta respiratorów. | TAK |  |
|  | Kompletny autotest sprawdzający sprawność aparatu podczas uruchamiania. | TAK |  |
|  | Port USB do przesyłania danych oraz do aktualizacji oprogramowania. | TAK |  |
|  | Port RS 232 do połączenia z systemem centralnego monitoringu. | TAK |  |
|  | Port Ethernet do połączenia z siecią LAN | TAK |  |
|  | Podstawa jezdna na min. 4 kołach z blokadą kół (min. 2 koła) z półką na akcesoria | TAK |  |
|  | Ramię podtrzymujące układ oddechowy. | TAK |  |
|  | Możliwość montażu przycisku Nurse Call (przywołanie personelu). | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar SpO2 | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar CO2 wolumetryczny | TAK |  |
|  | Wbudowany wielorazowy czujnik przepływu i wielorazowa zastawka wydechowa |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

# ODPOWIEDŹ ; Zgodnie s SIWZ

Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając na podstawie itp. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018r. poz. 1986, 2215, z 2019r. poz. 53), zwanej dalej „ustawą”, wnoszę następujące zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa sprzętu medycznego

- Kardiomonitor szt. 1

- Aparat do znieczulenia ogólnego – szt. 2

- Respirator stacjonarny – szt. 1

- Defibrylator – szt. 1

- Pulsoksymetr – szt. 1

Dot. zadana nr 2 i 3

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla Zadania nr 2 oraz Zadania                         nr 3 do  30 listopada 2020?

Powyższa prośba podyktowana jest panującą globalną pandemię SARS-COV-2, ogłoszoną przez WHO w dniu 11 marca 2020. Spowodowała ona wiele ograniczeń, jak i restrykcji w globalnym łańcuchu dostaw oraz transporcie lotniczym, co może uniemożliwić dostawę przedmiotowych respiratorów w wymaganym terminie.

ODPOWIEDŹ. zamawiający wydłuża termin do 26 listopada 2020 r, ze względu na brak możliwości ze strony urzędu marszałkowskiego, który warunkuje rozliczenie projektu do 30 listopada 2020 roku

Dot. Parametry techniczne – respirator stacjonarny -  1szt

- Pkt 46 Czy Zamawiający dopuści respirator umożliwiający pomiar przecieku w postaci procentowej? Parametr ten równie dobrze obrazuje wartość przecieku.

ODOWIEDŹ: TAK, dopuszczamy pomiar w postaci procentowej

Dot. Parametry techniczne  aparat do znieczulania ogólnego – sztuk 2

- Opisane przez Zamawiającego wymagania w zakresie parametrów techniczno-użytkowych wskazują na konkretnego producenta – firmę Drager, co uniemożliwia złożenie oferty konkurencyjnej. W związku z tym, czy Zamawiający dopuści rozwiązanie alternatywne przedstawione w poniższym opisie?

|  | APARAT DO ZNIECZULENIA |
| --- | --- |
|  | PARAMETR | WYMAGANIE | OFEROWANY PARAMETR |
|  | Aparat do znieczulenia ogólnego dla dzieci i dorosłych | Tak |  |
|  | Aparat do znieczulania ogólnego jezdny | Tak |  |
|  | Masa max. 150 kg | Tak |  |
|  | Zasilanie dostosowane do 230V, 50Hz, wbudowane fabrycznie gniazda elektryczne 230V (minimum 3 gniazda) | Tak |  |
|  | Wyposażony w blat do pisania i minimum dwie szuflady na akcesoria | Tak |  |
|  | Kółka jezdne (z hamulcem minimum dwóch kół) | Tak |  |
|  | Wbudowane oświetlenie blatu typu LED z płynną regulacją natężenia światła | Tak |  |
|  | Zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej | Tak |  |
|  | Awaryjne zasilanie gazowe z 10 l butli (O2 i N2O). Wyświetlanie ciśnienia butli na ekranie respiratora. | Tak |  |
|  | Precyzyjne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza, wyświetlanie przepływów gazów na ekranie wentylatora aparatu | Tak |  |
|  | Przepływomierze umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi przepływami | Tak |  |
|  | Wbudowany przepływomierz tlenowy niezależny od układu okrężnego do stosowania podczas znieczuleń przewodowych z regulowanym przepływem O2 minimum do 10l/min. | Tak |  |
|  | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie min. 25%. Automatyczne odcięcie podtlenku azotu przy braku zasilania w tlen. | Tak |  |
|  | Układ oddechowy |
|  | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych o niskiej podatności | Tak |  |
|  | Układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji pozbawiony lateksu o całkowitej pojemności nie większej niż 3,5 l. wraz z pojemnikiem absorbera CO2 i bypassem CO2 | Tak |  |
|  | Przystosowany do prowadzenia znieczulenia w systemach półotwartym i półzamkniętym | Tak |  |
|  | Obejście tlenowe o dużej wydajności min.25l /min. | Tak |  |
|  | Wielorazowy pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności max. 1,5 l. Możliwość stosowania zamiennego pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu i stosowania narzędzi | Tak |  |
|  | Eliminacja gazów poanestetycznych poza salę operacyjną | Tak |  |
|  | Respirator anestetyczny | Tak |  |
|  | Tryby wentylacji |
|  | Możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej natychmiast po przełączeniu z wentylacji mechanicznej przy pomocy dźwigni. | Tak |  |
|  | Tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny | Tak |  |
|  | Tryb wentylacji objętościowo zmienny | Tak |  |
|  | Zakres PEEP min. od 4 do 25 cm H2O | Tak |  |
|  | Manometr ciśnienia w układzie oddechowym wyświetlany na ekranie respiratora | Tak |  |
|  | Regulacje | Tak |  |
|  | Regulacja stosunku wdechu do wydechu – minimum 2:1 do 1:4 | Tak |  |
|  | Regulacja częstości oddechu minimum od 4 do 100 /min. wentylacja objętościowa i ciśnieniowa | Tak |  |
|  | Zakres objętości oddechowej minimum od 20 do 1500 ml – wentylacja objętościowa | Tak |  |
|  | Zakres objętości oddechowej minimum od 5 do 1500 ml – wentylacja ciśnieniowa | Tak |  |
|  | Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 5 do 60 cm H2O | Tak |  |
|  | Regulowana pauza wdechowa w zakresie minimum 5-60 % | Tak |  |
|  | Alarmy |
|  | Alarm niskiej pojemności minutowej MV i objętości oddechowej TV z regulowanymi progami (górnym i dolnym). Możliwość czasowego zawieszenia alarmu TV itp. podczas indukcji znieczulenia | Tak |  |
|  | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | Tak |  |
|  | Alarm braku zasilania w energię elektryczną | Tak |  |
|  | Alarm braku zasilania w gazy | Tak |  |
|  | Alarm Apnea | Tak |  |
|  | Pomiar i obrazowanie |
|  | Stężenie tlenu w gazach oddechowych | Tak |  |
|  | Pomiar objętości oddechowej TV | Tak |  |
|  | Pomiar pojemności minutowej MV | Tak |  |
|  | Pomiar częstości oddechowej | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia szczytowego | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia średniego | Tak |  |
|  | Ciśnienia PEEP | Tak |  |
|  | Częstość oddychania | Tak |  |
|  | Pomiar stężenia wdechowego i wydechowego tlenu w gazach oddechowych w aparacie do znieczulania metoda paramagnetyczna | Tak |  |
|  | Pomiar stężenia gazów i środków anestetycznych dla mieszaniny wdechowej i wydechowej dla: podtlenku azotu, sevofluranu, desfluranu, izofluranu w aparacie do znieczulania | Tak |  |
|  | Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i pomiar MAC w aparacie do znieczulania | Tak |  |
|  | Prezentacja graficzna |
|  | Ekran kolorowy do prezentacji parametrów znieczulenia i krzywych o przekątnej minimum 15”. Rozdzielczość minimum 1024x768 pikseli. | Tak |  |
|  | Ekran nie wbudowany w korpus aparatu, umieszczony na ruchomym wysięgniku ułatwiającym optymalizację jego położenia | TAK – 10pkt NIE – 0pkt |  |
|  | Możliwość konfigurowania minimum trzech stron ekranu wentylatora | Tak |  |
|  | Prezentacja prężności dwutlenku węgla – CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym w aparacie do znieczulenia wraz z krzywą | Tak |  |
|  | Obrazowanie krzywej koncentracji anestetyku wziewnego w aparacie do znieczulenia na wdechu i wydechu | Tak |  |
|  | Obrazowanie krzywej ciśnienia w drogach oddechowych w aparacie do znieczulenia | Tak |  |
|  | Obrazowanie krzywej przepływu w drogach oddechowych | Tak |  |
|  | Parownik |
|  | Możliwość podłączenia parowników do sevofluranu i desfluranu. Uchwyt do dwóch parowników mocowanych jednocześnie. | Tak |  |
|  | Na wyposażeniu parownik do sevofluranu | Tak |  |
|  | Wbudowany ssak injectorowy do podłączenia do pojemników 1,0 l. z wymiennymi wkładami | Tak |  |
|  | Inne |
|  | Komunikacja z aparatem w języku polskim | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą | Tak |  |
|  | Respirator napędzany pneumatycznie ze sterowaniem elektronicznym | TAK – 10pkt NIE – 0pkt |  |
|  | Regulacja objętości oddechowej (tryb VCV) od 20 ml | TAK – 5pkt NIE – 0pkt |  |
|  | Regulacja Plateau od 5%, podać zakres | TAK – 5pkt NIE – 0pkt |  |
|  | Główny blat do pisania wbudowany i dodatkowy blat składny | TAK – 5pkt NIE – 0pkt |  |
|  | Monitor pacjenta do aparatu do znieczulenia |
|  | Monitor przystosowany do transportu: wygodny uchwyt umożliwiający użycie dwóch rąk jednocześnie, waga max. 4,5 kg. | Tak |  |
|  | Duże, czytelne światło alarmu. Kolor alarmu zależny od stopnia ważności. | Tak |  |
|  | Akumulator wymienny przez użytkownika bez potrzeby rozkręcania monitora, czas pracy min. 180 min. Czas ładowania poniżej 4h do 90% pojemności baterii | Tak |  |
|  | Wskaźnik naładowania akumulatora bezpośrednio na akumulatorze – niezależnie od monitora głównego. | Tak |  |
|  | Wszystkie mierzone parametry wyświetlane jednocześnie na ekranie. | Tak |  |
|  | Klawisze bezpośredniego dostępu na obudowie monitora NIBP start/stop, zrzut ekranu, wyciszenie alarmów, natomiast powrót do ekranu głównego oraz trendy dostępne za pomocą przycisku ekranowego. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o port synchronizacji z defibrylatorem oraz port do systemu przywoływania pielęgniarki. | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Porty pomiarowe kodowane za pomocą różnych kolorów, w celu ułatwienia identyfikacji odpowiednich akcesoriów. | Tak |  |
|  | Ekran monitora, dotykowy w technologii pojemnościowej, wysokiej jakości, o przekątnej min. 12” i rozdzielczości min. 1280x800. Możliwość podłączenia ekranu powielającego | Tak |  |
|  | Możliwość wyświetlania 6 krzywych z odpowiadającymi wartościami parametrów lub 5 krzywych z odpowiadającymi im wartościami parametrów i pasek z 4 parametrami cyfrowymi. | Tak |  |
|  | Ustawienia | Tak |  |
|  | Możliwość nawigacji menu monitora z automatyczną rekonfiguracja ekranu umożliwiająca jednoczesny podgląd wszystkich mierzonych parametrów i krzywych. | Tak |  |
|  | Automatyczna rekonfiguracja ekranu po pojawieniu się nowych mierzonych parametrów (modułu, przewody). | Tak |  |
|  | Min. 7 różnych konfigurowalnych trybów monitora, umożliwiających zapis różnych ustawień ekranu (kolory, parametry, krzywe, limity alarmowe). | Tak |  |
|  | Alarmy |
|  | Alarmy wizualne i dźwiękowe, schemat uzależniony od stopnia alarmu. Alarm powinien być reprezentowany przez: - informację tekstową - migającą wartość parametru, który przekroczył granicę - alarm dźwiękowy o zróżnicowanym sygnale w zależności od stopnia - lampkę alarmu | Tak |  |
|  | Min. 3 kategorie alarmów, dodatkowo alarmy informacyjne (techniczne) | Tak |  |
|  | Ręczne i automatyczne ustawienie granic alarmowych – automatyczne dopasowanie w zależności od obecnie wskazywanych wartości | Tak |  |
|  | Pauza alarmu min. 2 min. | Tak |  |
|  | Historia alarmów min. 20 przypadków z zapisem daty, stopnia oraz opisem alarmu. | Tak |  |
|  | Trendy |
|  | Trendy numeryczne i graficzne z min. 72h (także trendy ST), rozdzielczość min. 1 min. |  |  |
|  | Min. 24 różne parametry wyświetlane w postaci trendu graficznego | Tak |  |
|  | Pamięć pełnych przebiegów krzywych dynamicznych z min. 36 godzin | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Skala wczesnego ostrzegania NEWS | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Autotest monitora zwiększający bezpieczeństwo – opisz procedurę testową. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o min. 3 kanałowy rejestrator termiczny, wbudowany w monitor – wydruk możliwy podczas transportu. | Tak |  |
|  | EKG |
|  | Pomiar EKG z 3 lub 5 elektrod. W komplecie przewód 5 elektrodowy. | Tak |  |
|  | Możliwość wyświetlania 3 różnych dprowadzeni (w przypadku 5 elektrod) jednocześnie, lub prezentacji EKG w formie kaskady na min. 3 polach krzywych. | Tak |  |
|  | Częstość akcji serca min. 30 -300 ud. /min. | Tak |  |
|  | Wykrywanie arytmii z min. 4 odprowadzeń jednocześnie. Min. 16 rodzajów arytmii. Alarm arytmii z podaniem nazwy zaburzenia rytmu. | Tak |  |
|  | Możliwość wyświetlania siatki EKG | Tak |  |
|  | Detekcja stymulatora, prezentacja stymulacji na krzywej EKG. | Tak |  |
|  | Częstość oddechowa mierzona metodą impedancyjną z elektrod EKG. | Tak |  |
|  | Częstość oddechu min. 5 -120 odd/min | Tak |  |
|  | SpO2 |
|  | Prezentacja krzywej pletyzmograficznej oraz wartości saturacji w technologii odpornej na artefakty ruchowe i niską perfuzję. W komplecie przewód i czujnik dla dorosłych gumowy. | Tak |  |
|  | Zakres SpO2 min. 1-100% | Tak |  |
|  | NIBP |
|  | Pomiar NIBP metodą oscylometryczną, technika dwutubową w celu zwiększenia dokładności i bezpieczeństwa. Skokowa deflacja mankietu. Przewód zakończony szybkozłączką umożliwiającą wymianę mankietu bez wkręcania. W komplecie przewód oraz mankiety dla dorosłych w 3 rozmiarach | Tak |  |
|  | Mankiet dla pacjentów otyłych walidowane do pomiaru na przedramię ( 3szt.) | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Zakres pomiaru NIBP min. 10 – 290 mmHg | Tak |  |
|  | Pomiar NIBP ręczny, pilny lub automatyczny w zakresie min. 1 – 120 min. | Tak |  |
|  | Możliwość zastopowania inflacji w dowolnym momencie przy pomocy przycisku funkcyjnego. | Tak |  |
|  | Pozostałe |
|  | Pomiar temperatury powierzchniowej z możliwością rozbudowy o drugi kanał temperatury bez udziału serwisu. | Tak |  |
|  | Pomiar min. 2 kanałów ciśnienia krwawego. Zakres min. 40-320mmHg | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł pomiarowy CO2 (kapnografia). | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o rejestrator termiczny min. 3 przebiegów, o wysokiej rozdzielczości poziomej, min. 24 pkt/mm przy prędkości przesuwu 25mm/s oraz trendów tabelarycznych i graficznych. | Tak |  |
|  | Pomiar zwiotczenia za pomocą oddzielnego monitora ToFscan, wyposażonego w akcelerometr 3D Tryby stymulacji w monitorowaniu transmisji nerwowo-mięśniowej NMT: TOF (Train of Four) – seria poczwórna TOF programowalny (15s – 15min.) PTC (Post Tetanic Count) – liczba potężcowa DBS (Double Burst) – salwa dwóch impulsów 3,3; 3,2; 2,3 ST (Single Twiitch) – pojedynczy skurcz TETANIC (50Hz) – tężcowy Obrazowane wartości: TOF%: T4/T1 TOF%: T4/Tref Liczba PTC |  |  |
|  | Akcesoria pomiarowe | Tak |  |
|  | Przewód EKG do podłączenia 3 elektrod | Tak |  |
|  | Czujnik SpO2 dla dorosłych i przewód przedłużający | Tak |  |
|  | Wężyk do podłączenia mankietów do pomiaru ciśnienia i mankiet pomiarowy dla dorosłych | Tak |  |
|  | Czujnik temperatury skóry | Tak |  |
|  | Akcesoria do pomiaru NMT dla dorosłych | Tak |  |
|  | Polskojęzyczne oprogramowanie aparatu, monitora i modułów | Tak |  |

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

- Istotne  Postanowienia Umowy/ załącznik nr 3  do SIWZ/ZP/PN – 10/2020

Par. 5 ust. 3a i 3b

Odstąpienie od umowy jest rozwiązaniem radykalnym i niekorzystnym dla obu stron umowy, w tym również Zamawiającego. Wobec tego Wykonawca proponuje wprowadzenie obowiązku pisemnego wezwania Wykonawcy do realizacji obowiązków w wyznaczonym terminie, przez dodanie zapisu:

,,Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem odstąpienia od umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni min. 14 dniowy termin”.

Taka konstrukcja chroni  interes Zamawiającego.

- Par. 6 ust. 4

Zwracamy uwagę, iż postanowienie par. 6 ust. 4 przewiduje podwójną sankcję dla Wykonawcy w przypadku nieusunięcia wad, niewykonania przeglądów, tj. zapłatę za zlecenie wykonania tych czynności innemu podmiotowi, jak również zapłatę kary umownej.  Rozwiązanie to w sposób rażący obciąża finansowo Wykonawcę względem faktycznej szkody, jaką może ponieść Zamawiający w związku z niewykonaniem tych obowiązków. Proponujemy w konsekwencji następujące brzmienie par. 6 ust. 4

Nie usunięcie przez Wykonawcę wad w określonym w karcie gwarancyjnej terminie lub niewykonanie obowiązkowych przeglądów technicznych i konserwacji, z wymianą części według zaleceń producenta towaru, uprawnia Zamawiającego do powierzenia wykonania odpowiednich czynności innemu podmiotowi posiadającemu autoryzację producenta na koszt Wykonawcy bez utraty uprawnień wynikających z rękojmi czy gwarancji, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do wykonania odpowiednich czynności i wyznaczenia terminu.

- Par. 6 ust. 5

Urządzenia będące przedmiotem oferty to wyroby medyczne, za których poprawne działanie Wykonawca, jako przedstawiciel producenta, ponosi odpowiedzialność produktową zarówno przed użytkownikiem (Zamawiającym) jak i pacjentami. Na skutek niepoprawnego działania urządzenia mogą oni odnieść poważny uszczerbek na zdrowiu, więc urządzenia posiadają ograniczenia dostępu do ich konfiguracji, diagnostyki i czynności serwisowych tam, gdzie nieprawidłowe przeprowadzenie naprawy bądź ingerencja w parametry konfiguracyjne może wpłynąć negatywnie na jakość diagnostyczną bądź bezpieczeństwo jego pracy. Wszelkie naprawy i przeglądy okresowe urządzeń medycznych   powinny  być  wykonywane  przez  przeszkolonych  pracowników  autoryzowanego serwisu

Mając powyższe na uwadze bezwzględnie wnosimy o modyfikację bieżącej treści w następujący sposób:

Najpóźniej w terminie 14 dni przed upływem okresu gwarancji, Wykonawca dokona przeglądu technicznego i konserwacji towaru, z wymianą części według zaleceń producenta towaru.

- Par. 7 ust.1 i 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę na dodanie zapisu:

„Zgodnie z Kodeksem Cywilnym okres rękojmi wynosi 2 lata od dnia podpisania protokołu uruchomienia,  niezależnie od udzielonego okresu gwarancji”?

- Par. 7 ust. 3

Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączanie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, proponujemy dodanie zdania  i wskazanie, że uprawnienia do odstąpienia  od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone:

,,(…) Strony zgodne wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi”.

Wykonawca wskazuje, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjnych na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co jest rozwiązaniem niecelowym przede wszystkim z punktu widzenia Zamawiającego i zapewnienia ciągłości należytej pracy szpitala. W związku z  tym, w ocenie Wykonawcy, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy.

- Par. 7 ust. 4

Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających części/modułów. Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a niesprawna byłaby tylko część urządzenia, którego całość poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia tego punktu na następujący:

„Dopuszcza się dwie naprawy tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji. W przypadku trzeciej usterki tego samego elementu lub podzespołu zostanie on wymieniony na nowy. W przypadku braku technicznej możliwości wymiany samego podzespołu na nowe zostanie wymienione całe urządzenie.”

- Par. 8 ust. 1 .1

Kara umowna jako surogat odszkodowania za nieterminową realizację przedmiotu umowy powinna być naliczana wyłącznie w sytuacji, gdy zaistniałe opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi winę, tj. jest skutkiem zawinionych działań lub zaniechań Wykonawcy. Wykonawca powinien odpowiadać zatem za „zwłokę”, nie zaś opóźnienie, które może być następstwem okoliczności niezależnych od Wykonawcy. W związku z tym proponujemy zastąpienie słowa „opóźnienie” słowem „zwłoka”

- Par. 8 ust. 1 .1

W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku akcesoriów wynosi ona  0,1% za każdy dzień zwłoki.

Zadaniem kar umownych winno być skuteczne zmotywowanie i skłonienie kontrahenta 	do prawidłowego wykonania umowy, a nie zniechęcanie do udziału w zamówieniach 	publicznych. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w 	branży poziomu

- Par. 8 ust. 1 .1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odbiory częściowe i naliczanie kar od wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczy zwłoka? Jeśli dostawa przedmiotu umowy będzie w zdecydowanej mierze zrealizowana, to naliczanie kary umownej od całkowitej wartości umowy, będzie miało charakter rażąco zawyżony.

- Par. 8 ust. 2

Zwracamy uwagę, że brak określenia limitu kar może prowadzić do powstania kary rażąco wygórowanej. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania zamówienia to uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego oraz naruszenia zasady proporcjonalności. W związku z tym proponujemy określenie limitu kar umownych, co umożliwi również wykonawcom właściwą ocenę ryzyka i należytą wycenę oferty (zgodne z wyrok KIO z 4.09.2018, KIO 1601/18). Proponujemy wprowadzenie zapisu o następującej treści:

„Maksymalny limit kar umownych, jakie Zamawiający może naliczyć Wykonawcy, wynosi 10% wartości wynagrodzenia brutto umowy.

- Istotne  Postanowienia Umowy/ załącznik nr 3  do SIWZ/ZP/PN – 10/2020

W związku z aktualną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wskutek czego na podstawie §1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491), na terenie Polski został wprowadzony stan epidemii, wymagający zastosowania się do licznych ograniczeń wprowadzonych w/w Rozporządzeniem oraz wobec trudnego do przewidzenia dalszego rozwoju epidemii zarówno w Polsce, jak i w Europie i na całym świecie, który może mieć istotny wpływ na realizację Umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania, zwracamy się z prośbą o modyfikację treści klauzuli o sile wyższej (rozumianej itp. jako stan epidemii). Propozycja modyfikacji tej klauzuli zakłada współpracę Stron w przypadku zaistnienia okoliczności utrudniających realizację umowy, a związanych z siłą wyższą (szczególnie epidemią). Rozwiązanie to pozwoli na bieżącą reakcję Stron w przypadku utrudnień z realizacją kontraktu ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację z COVID-19 oraz wspólne ustalenie dalszych działań w dobrej wierze tak, aby interesy obu stron były realizowane pomimo utrudnień wynikających z siły wyższej (w szczególności wynikającej z epidemii COVID-19). Tym samym zapewniona będzie realizacja interesów obu stron – tak Zamawiającego, jak i Wykonawcy – przy jednoczesnej konieczności dostosowania realizacji kontraktu do dynamicznie rozwijającej się sytuacji związanej z COVID-19 i restrykcjami wprowadzanymi przez rząd i inne organy władzy. Wobec tego, proponujemy dodatnie Paragrafu o treści:

- Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp.

- Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.

- W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.

# UWAGA;  Odpowiedzi w zakresie Istotnych Postanowienia  Umowy, zostaną udzielone w dniu jutrzejszym  tj. 17.09.2020 roku

Zadanie 2b

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie respiratora wielofunkcyjnego z możliwością wykorzystania do wentylacji pacjentów o wadze  ≥  6 kg  w ostrej niewydolności oddechowej na oddziałach Intensywnej Terapii o poniższych parametrach:

Zasilanie podstawowe z sieci elektrycznej 230 V, 50 Hz

Wbudowany akumulator gwarantujący awaryjne zasilanie pracy respiratora przez  ≥ 180 minut

Możliwość wentylacji układami jednoramiennymi oraz układami dwuramiennymi

Zasilanie wewnętrzne respiratora w powietrze za pomocą wbudowanej turbiny

Zasilanie zewnętrzne respiratora w tlen medyczny z centralnej sieci szpitalnej 2,8 – 6 bar

Intuicyjna obsługa jedynie za pomocą ekranu dotykowego o przekątnej  ≥  13”

  - TYPY I TRYBY WENTYLACJI

Wentylacja inwazyjna oraz nieinwazyjna z automatyczną kompensacją przecieków

Wentylacja objętościowo kontrolowana (VCV)

Wentylacja ciśnieniowo  kontrolowana (PCV)

Wentylacja na dwóch  poziomach ciśnienia BiPap

PRVC

VSIMV (Volume Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation).

PSIMV (Pressure Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation).

V+SIMV (PRVC + SIMV).

CPAP/PSV (Continuous Positive Airway Pressure/Pressure Support Ventilation).

APRV (Airway Pressure Release Ventilation).

Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/ Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP/CPAP

Wentylacja bezdechu z możliwością ustawienia parametrów oddechowych

Regulacja tlenu w zakresie 21-100% z dokładnością 1%.

Możliwość rozbudowy oprogramowania respiratora o  ustawienia westchnień: amplituda, okres i liczba westchnień

Możliwość wentylacji nieinwazyjnej

Możliwość rozbudowy o tryb do tlenoterapii

II.         PARAMETRY ODDECHOWE REGULOWANE

Możliwość automatycznego dostosowania wstępnych ustawień parametrów wentylacji za pomocą określenia płci oraz wzrostu

Częstość oddechowa w zakresie  1 – 100  odd./min

Objętość oddechowa w zakresie  20 – 300 ml dla dzieci i 100-2000 ml dla dorosłych

PEEP/CPAP w zakresie  1 do 40 cmH2O

Ciśnienie wspomagania w zakresie 0 – 60 cmH2O

III.	OBRAZOWANIE MIERZONYCH PARAMETRÓW WENTYLACJI

Możliwość dowolnej konfiguracji wyświetlenia  ≥ 2 krzywych do wyboru przez użytkownika.

Zapamiętywanie trendów na 72h wszystkich mierzonych parametrów

Możliwość przenoszenia danych do PC za pomocą dysku USB.

Możliwość zamrażania krzywych oraz pomiaru parametrów

Możliwość dowolnej konfiguracji kolejności wyświetlania krzywych

Wdechowa objętość oddechowa

Wydechowa objętość oddechowa

Częstość oddechów

Częstość oddechów spontanicznych

Ciśnienie szczytowe podczas wdechu

Średnie ciśnienie podczas całego cyklu oddechowego

Końcowo-wydechowe ciśnienie w drogach oddechowych

I:E

Czas trwania wdechu

Czas trwania wydechu

Blokada ekranu zabezpieczająca przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji

IV.	ALARMY

Hierarchia alarmów w zależności od ważności. Co najmniej dwa stopnie ważności alarmów o odmiennej sygnalizacji wizualnej oraz dźwiękowej.

Alarmy wizualne oraz dźwiękowe z płynną regulacją dla każdego z ustawionych przez Użytkownika parametrów.

Wykonywane na żądanie Użytkownika automatyczne dostosowanie granic alarmowych do aktualnych parametrów wentylacji.

Pamięć alarmów z komentarzem

Alarm niskiego/wysokiego stężenia tlenu.

Alarm niskiej/wysokiej objętości minutowej.

Alarm niskiego/wysokiego ciśnienia w drogach oddechowych.

Alarm niskiej/wysokiej objętości oddechowej.

Alarm niskiej/wysokiej częstotliwości oddechowej.

Alarm przecieku w układzie.

Alarm Apnea.

Alarm braku zasilania w energie elektryczną.

Alarmy techniczne

V.	INNE WYMAGANIA

Możliwość rozbudowy o nebulizator

Respirator wyposażony w układ oddechowy dla dorosłych

Czujnik przepływu jednorazowy dla dorosłych – 2szt.

Kompletny autotest sprawdzający sprawność aparatu podczas uruchamiania

Port USB do przesyłania danych oraz do aktualizacji oprogramowania

Komunikacja z aparatem w języku polskim

Interfejs aparatu w języku polskim

Instrukcja obsługi w języku polskim – wersja papierowa.

Dodatkowa graficzna pomoc dotycząca przyłączy respiratora dostępna na ekranie.

Wózek jezdny

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Zatwierdzam:

Anna Wilkanowska – p.o. Dyrektora SP ZOZ w Rypinie

( podpis oryginalny w aktach sprawy)